## Slide 1
FFT Architecture
7조
강석현, 문우진, 박승헌, 최지우
AI 시스템 반도체 설계 2기

## Slide 2
설계 목표
모델 설계 과정
설계 검증 결과
개선사항
고찰
대한상공회의소 서울기술교육센터
AI 시스템 반도체 설계 2기
목차

## Slide 3
Front-end process
1) Spec. analysis
2) Algorithm search
3) Floating-point modeling
4) Fixed-point modeling
5) RTL design (ASIC)
6) RTL verification (FPGA)
7) Logic synthesis
대한상공회의소 서울기술교육센터
AI 시스템 반도체 설계 2기
목표
FFT 512pt, 입력 9bit
8-radix FFT, CBFP
Matlab FFT 구현
MATLAB <3.6> Format
SystemVerilog FFT 모듈 구현 및 검증
Vivado VIO merge
Synthesis & Implementation (+Bitstream)

## Slide 4
대한상공회의소 서울기술교육센터
AI 시스템 반도체 설계 2기
대한상공회의소 서울기술교육센터
AI 시스템 반도체 설계 2기
FFT Process
DFT (Discrete Fourier Transform)
시간 영역 -> 주파수 영역
N개의 Data를 변환  O(N2) 복잡도의 연산 필요.
FFT (Fast Fourier Transform)
연산 복잡도 : DFT : O(N2) -> FFT : O(Nlog2N)

## Slide 5
대한상공회의소 서울기술교육센터
AI 시스템 반도체 설계 2기
8 Point DIF FFT Process
x[0]
Bit : 000
x[1]
Bit : 001
x[2]
Bit : 010
x[3]
Bit : 011
x[4]
Bit : 100
x[5]
Bit : 101
x[6]
Bit : 110
x[7]
Bit : 111
Bit Reverse
x[4]
Bit : 100
x[2]
Bit : 010
x[6]
Bit : 110
x[1]
Bit : 001
x[5]
Bit : 101
x[3]
Bit : 011
x[7]
Bit : 111
x[0]
Bit : 000
K3
x[0]
Bit : 000
x[1]
Bit : 001
x[2]
Bit : 010
x[3]
Bit : 011
x[4]
Bit : 100
x[5]
Bit : 101
x[6]
Bit : 110
x[7]
Bit : 111
+
+
+
+
-1
-1
-1
-1
+
+
+
+
+
+
+
+
x[0]~[7]
: N/8
@module 0,1
Step x_0
Step x_1
Step x_2
X
X
X
Fac8_0
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Fac8_1
Twf_m0(nn)

## Slide 6
대한상공회의소 서울기술교육센터
AI 시스템 반도체 설계 2기
1) Input vector
  Cosine 512 vector
    – 1주기 cos 파형 (단일 주파수 구성)
    – 구조적인 주기 신호로 이상적인 case 분석에 활용
  Random 512 vector
    – [-1, 1] 구간에서 생성된 균등 분포의 임의 신호
    – 다양한 진폭 조건을 포함하여 worst-case 분석 목적
2) 모델 구성
    512-point FFT/IFFT 구조 (Butterfly, Twiddle factor, Bit-reorder)
Floating-point modeling

## Slide 7
대한상공회의소 서울기술교육센터
AI 시스템 반도체 설계 2기
정수 표현 방식
  입력 데이터는 <정수.소수> 형식의 고정 소수점(fixed-point)으로 표현. <3.6>
모델 구성
  Floating-point와 동일한 512-point FFT/IFFT 구조 사용
  각 연산 단계에서 오차 발생 가능(Saturation, Truncation)
적용 목적
  실제 하드웨어(FPGA/ASIC) 적용을 위한 비트폭 설계
Fixed-point modeling

## Slide 8
대한상공회의소 서울기술교육센터
AI 시스템 반도체 설계 2기
Fixed Coefficient
Module |  |  | Step | Fixed Point Value | 보정 여부 | Fixed 보정 수치
Module 0 | input | <3.6> | step0_0 | <3.6> + <3.6> = <4.6> |  | <4.6>
 |  |  | step0_1 | <4.6> + <4.6> = <5.6> |  | <5.6>
 | output | <5.6> | fac8_1 | <5.6> x <2.8> = <7.14> | 보정 | <7.14> -> <6.6>
 |  |  | step0_2 | <6.6> + <6.6> = <7.6> |  | <7.6>
 |  |  | twiddle | <7.6> x <2.7> = <9.13> | 보정 | <9.13> -> <5.6>
Module 1 | input | <5.6> | step1_0 | <5.6> + <5.6> = <6.6> |  | <6.6>
 |  |  | step1_1 | <6.6> + <6.6> = <7.6> |  | <7.6>
 | output | <6.6> | fac8_1 | <7.6> x <2.7> = <9.13> | 보정 | <9.13> -> <7.6>
 |  |  | step1_2 | <7.6> + <7.6> = <8.6> |  | <8.6>
 |  |  | twiddle | <8.6> x <2.7> = <10.13> | 보정 | <10.13> -> <6.6>
Module 2 | input | <6.6> | step2_0 | <6.6> + <6.6> = <7.6> |  | <7.6>
 |  |  | step2_1 | <7.6> + <7.6> = <8.6> |  | <8.6>
 | output | <9.4> | fac8_1 | <8.6> x <2.7> = <10.13> | 보정 | <10.13> -> <8.6>
 |  |  | step2_2 | <8.6> + <8.6> = <9.6> | 보정 | <9.6> -> <9.4>
정수부 : saturation
소수부 : truncation

## Slide 9
Fixed Code
대한상공회의소 서울기술교육센터
AI 시스템 반도체 설계 2기
Floating → Fixed Data
1) 소수부 Truncation Process
-> Round 함수를 사용해 반올림
2) 정수부 Saturation Process
-> Code 참고

## Slide 10
대한상공회의소 서울기술교육센터
AI 시스템 반도체 설계 2기
FFT Architecture

## Slide 11
SQNR
대한상공회의소 서울기술교육센터
AI 시스템 반도체 설계 2기
SQNR, 신호 대 양자화 잡음 비율 (Signal to Quantization Noise Ratio)
: Digital 신호 처리에서 Quantization 진행 간 발생하는 오차 수준을 측정하는 지표
Input Signal Type | 
Random | Cosine

## Slide 12
SQNR without CBFP
대한상공회의소 서울기술교육센터
AI 시스템 반도체 설계 2기
구분 |  | Input Type |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Random |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cosine
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
Signal Power |  | 175328 | 174424 | 171812 | 176470 | 181216 | 175169 | 181670 | 167271 | 171685 | 182102 | 168923
Noise Power |  | 34377 | 17531 | 25646 | 31340 | 47034 | 26492 | 25942 | 45817 | 37908 | 58529 | 14.81
SQNR | dB | 7.08 | 9.98 | 8.26 | 7.5 | 5.86 | 8.2 | 8.45 | 5.62 | 6.56 | 4.92 | 40.57
 | Avg | 7.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Min | 4.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Max | 9.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SQNR (CBFP 미적용, FFT)

## Slide 13
Saturation 오차 분석
대한상공회의소 서울기술교육센터
AI 시스템 반도체 설계 2기
구분 | Input Signal Type | 
 | Random | Cosine
Saturation Plot (Saturation) [-2^4 ~ 2^4-1] |  | 
Clipping point | 16 | 2
1) Input Signal => Floating Signal 변환
2) Saturation 구간 설정 후, Sat 횟수 Check [임의 범위(예시)]
Clipping point
Clipping point

## Slide 14
SQNR without CBFP
대한상공회의소 서울기술교육센터
AI 시스템 반도체 설계 2기
구분 |  | Input Type |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Random |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cosine
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
Signal Power |  | 188694 | 175606 | 166860 | 175359 | 170107 | 176341 | 177868 | 177226 | 179700 | 169794 | 131072
Noise Power |  | 3053887 | 2986359 | 2769905 | 2951028 | 3006141 | 3035525 | 3013209 | 3003011 | 3103180 | 2919628 | 303213
SQNR | dB | -12.09 | -12.31 | -12.20 | -12.26 | -12.47 | -12.36 | -12.29 | -12.29 | -12.37 | -12.35 | -3.64
 | Avg | -12.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Min | -12.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Max | -12.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SQNR (CBFP 미적용, IFFT)

## Slide 15
대한상공회의소 서울기술교육센터
AI 시스템 반도체 설계 2기
CBFP
1) CBFP란?
  고정소수점 시스템에서 block 단위 정규화를 통해 신호 범위를 표현 가능한 영역으로 압축
    – 해당 block 안의 최댓값을 기준으로 bit shift -> overflow 방지
2) 장점
  Saturation 방지: 클리핑 없이 큰 입력도 처리 가능
  SQNR 향상: 정규화를 통해 유효 비트 보존, 양자화 오차 감소
  파이프라인 적용 용이: block 단위로 shift index 고정

## Slide 16
대한상공회의소 서울기술교육센터
AI 시스템 반도체 설계 2기
Fixed Coefficient
Module | Step | 연산 | 계산식 | 보정 여부 | 연산 결과
Module 0 input : <9 bit> Output: <11 bit> | step0_0 | +/- | <9 bit > + <9 bit> = <10 bit> |  | <10 bit>
 | step0_1 | +/- | <10 bit> + <10 bit> = <11 bit> |  | <11 bit>
 |  | x | <11 bit> x <10 bit> = <21 bit> | 보정 (8bit rounding truncation) | <13 bit>
 | step0_2 | +/- | <13 bit> + <13 bit> = <14 bit> | 보정 (sat 1 bit) | <13 bit>
 |  | x | <13 bit> x <9 bit> = <22 bit> | 보정 (signed extension) | <23 bit>
 |  | CBFP | <23 bit> -> 정규화 이후 bit shift | 보정 (bit shift) -12 | <11 bit>
Module 1 input : <11 bit> Output: <12 bit> | step1_0 | +/- | <11 bit> + <11 bit> = <12 bit> |  | <12 bit>
 | step1_1 | +/- | <12 bit> + <12 bit> = <13 bit> |  | <13 bit>
 |  | x | <13 bit> x <9 bit> = <22 bit> | 보정 (8bit rounding truncation) | <14 bit>
 | step1_2 | +/- | <14 bit> + <14 bit> = <15 bit> |  | 
 |  | x | <15 bit> x <9 bit> = <24 bit> | 보정 (signed extension) | <25 bit>
 |  | CBFP | <25 bit> -> 정규화 이후 bit shift | 보정 (bit shift) -13 | <12 bit>
Module 2 input : <12 bit> Output: <13 bit> | step2_0 | +/- | <12 bit> + <12 bit> = <13 bit> |  | <13 bit>
 | step2_1 | +/- | <13 bit> + <13 bit> = <14 bit> |  | <14 bit>
 |  | x | <14 bit> x <9 bit> = <23 bit> | 보정 (8bit rounding truncation) | <15 bit>
 | step2_2 | +/- | <15 bit> + <15 bit> = <16 bit> |  | <16 bit>
 |  | CBFP | <16 bit> 정규화되며 누적된 index의 값을 고려하여 bit shift |  | <13 bit>
CBFP 적용 ver.

## Slide 17
SQNR with CBFP
대한상공회의소 서울기술교육센터
AI 시스템 반도체 설계 2기
SQNR (CBFP 적용, FFT)
구분 |  | Input Type |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Random |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cosine
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
Signal Power |  | 184207 | 179660 | 177363 | 175717 | 173527 | 178956 | 169813 | 176706 | 178701 | 174852 | 131072
Noise Power |  | 13.57 | 13.61 | 13.19 | 13.69 | 13.46 | 12.78 | 13.38 | 13.79 | 13.08 | 13.48 | 10.82
SQNR | dB | 41.33 | 41.21 | 41.29 | 41.09 | 41.1 | 41.46 | 41.03 | 41.08 | 41.36 | 41.13 | 40.83
 | Avg | 41.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Min | 41.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Max | 41.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 18
SQNR with CBFP
대한상공회의소 서울기술교육센터
AI 시스템 반도체 설계 2기
SQNR (CBFP 적용, IFFT)
구분 |  | Input Type |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Random |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cosine
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
Signal Power |  | 181135 | 173535 | 171609 | 186272 | 173952 | 177588 | 168952 | 167793 | 171112 | 168231 | 131072
Noise Power |  | 6.85 | 7.17 | 6.75 | 7.33 | 6.93 | 6.83 | 7.08 | 6.95 | 6.92 | 6.93 | 9.94
SQNR | dB | 44.22 | 43.84 | 44.05 | 44.04 | 43.99 | 44.15 | 43.78 | 43.83 | 43.93 | 43.85 | 41.2
 | Avg | 43.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Min | 44.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Max | 43.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 19
SQNR 분석
대한상공회의소 서울기술교육센터
AI 시스템 반도체 설계 2기
SQNR 결과 분석
1) CBFP 미적용 결과, Random Input의 경우 Cosine 대비 오차 및 편차가 크게 증가함
→ CBFP 미적용 시 정규화가 이루어지지 않아 표현 범위를 초과하는 값이 발생. 데이터 왜곡 증가
2) CBFP 적용 결과, Random 입력에서 오차와 편차가 크게 줄었으며 SQNR이 향상됨
→ CBFP 기반 정규화를 통해 데이터 범위가 효과적으로 조절되어 신호 왜곡이 감소
구분 | Input Type |  |  |  |  |  |  | 
 | FFT |  |  |  | IFFT |  |  | 
 | CBFP 미적용 |  | CBFP 적용 |  | CBFP 미적용 |  | CBFP 적용 | 
 | Random | Cosine | Random | Cosine | Random | Cosine | Random | Cosine
SQNR (dB) | 7.24 | 40.57 | 41.21 | 40.83 | -12.3 | -3.64 | 43.97 | 41.2
* Random : 10회 시행 후 평균 dB

## Slide 20
FFT Design Results
대한상공회의소 서울기술교육센터
AI 시스템 반도체 설계 2기
구분 | 검증 항목 | 검증 요소 | 완료 여부
ASIC | RTL Simulation | Cosine, Random Fixed Data (std. Matlab Data) | 
 | Synthesis | Setup Violation Check(500MHz) | 
 | Gate Simulation | Cosine Fixed Data (std. Matlab Data) | 
FPGA | FPGA top block | Cosine generator, FFT, VIO | 
 | RTL Simulation | FPGA top block simulation | 
 | Synthesis & Implementation | Area, Timing pass Bit stream generation (100MHz) | 

## Slide 21
RTL Simulation
대한상공회의소 서울기술교육센터
AI 시스템 반도체 설계 2기
Cosine Fixed Output Data
실수부 | 허수부
Output 일치 | 
No 2
No 512
No 2
No 512

## Slide 22
RTL Simulation
대한상공회의소 서울기술교육센터
AI 시스템 반도체 설계 2기
Random Fixed Output Data
실수부 | 허수부
Output 일치 | 
No 1
No 512
No 1
No 512

## Slide 23
Clock Latency
대한상공회의소 서울기술교육센터
AI 시스템 반도체 설계 2기
Valid Signal

## Slide 24
Clock Latency
대한상공회의소 서울기술교육센터
AI 시스템 반도체 설계 2기
Total Latency : 87 Clock

## Slide 25
FFT Design Results
대한상공회의소 서울기술교육센터
AI 시스템 반도체 설계 2기
구분 | 검증 항목 | 검증 요소 | 완료 여부
ASIC | RTL Simulation | Cosine, Random Fixed Data (std. Matlab Data) | O
 | Synthesis | Setup Violation Check(500MHz) | 
 | Gate Simulation | Cosine Fixed Data (std. Matlab Data) | 
FPGA | FPGA top block | Cosine generator, FFT, VIO | 
 | RTL Simulation | FPGA top block simulation | 
 | Synthesis & Implementation | Area, Timing pass Bit stream generation (100MHz) | 

## Slide 26
FFT Design Results
대한상공회의소 서울기술교육센터
AI 시스템 반도체 설계 2기
Total Area | Set up Violation Check
Total Cell Area = 142470 | Slack (MET) = 0.36 ns (Timing 조건 충족)

## Slide 27
FFT Design Results
대한상공회의소 서울기술교육센터
AI 시스템 반도체 설계 2기
구분 | 검증 항목 | 검증 요소 | 완료 여부
ASIC | RTL Simulation | Cosine, Random Fixed Data (std. Matlab Data) | O
 | Synthesis | Setup Violation Check(500MHz) | O
 | Gate Simulation | Cosine Fixed Data (std. Matlab Data) | 
FPGA | FPGA top block | Cosine generator, FFT, VIO | 
 | RTL Simulation | FPGA top block simulation | 
 | Synthesis & Implementation | Area, Timing pass Bit stream generation (100MHz) | 

## Slide 28
Gate Simulation
대한상공회의소 서울기술교육센터
AI 시스템 반도체 설계 2기
Cosine | Random
Output 일치 | 
No 2
No 512
No 2
No 512
No 1
No 512
No 1
No 512
Gate Simulation Result

## Slide 29
FFT Design Results
대한상공회의소 서울기술교육센터
AI 시스템 반도체 설계 2기
구분 | 검증 항목 | 검증 요소 | 완료 여부
ASIC | RTL Simulation | Cosine, Random Fixed Data (std. Matlab Data) | O
 | Synthesis | Setup Violation Check(500MHz) | O
 | Gate Simulation | Cosine Fixed Data (std. Matlab Data) | O
FPGA | FPGA top block | Cosine generator, FFT, VIO | 
 | RTL Simulation | FPGA top block simulation | 
 | Synthesis & Implementation | Area, Timing pass Bit stream generation (100MHz) | 

## Slide 30
FFT Design Results
대한상공회의소 서울기술교육센터
AI 시스템 반도체 설계 2기
FPGA Top Block Diagram

## Slide 31
FFT Design Results
대한상공회의소 서울기술교육센터
AI 시스템 반도체 설계 2기
Cosine Generator
Resetn 0 -> 1 : Generator On
32clk Data 출력 => 8clk 대기
Resetn : 1 일 경우, 반복

## Slide 32
FFT Design Results
대한상공회의소 서울기술교육센터
AI 시스템 반도체 설계 2기
구분 | 검증 항목 | 검증 요소 | 완료 여부
ASIC | RTL Simulation | Cosine, Random Fixed Data (std. Matlab Data) | O
 | Synthesis | Setup Violation Check(500MHz) | O
 | Gate Simulation | Cosine Fixed Data (std. Matlab Data) | O
FPGA | FPGA top block | Cosine generator, FFT, VIO | O
 | RTL Simulation | FPGA top block simulation | 
 | Synthesis & Implementation | Area, Timing pass Bit stream generation (100MHz) | 

## Slide 33
FFT Design Results
대한상공회의소 서울기술교육센터
AI 시스템 반도체 설계 2기
FPGA RTL Simulation Results
Input Cycle 과 Output Cycle 일치 확인 (32clk 출력, 8clk 대기 반복)

## Slide 34
FFT Design Results
대한상공회의소 서울기술교육센터
AI 시스템 반도체 설계 2기
FPGA RTL Simulation Results
실수부 | 허수부 | 반복 구간
Output 일치 |  | 

## Slide 35
FFT Design Results
대한상공회의소 서울기술교육센터
AI 시스템 반도체 설계 2기
구분 | 검증 항목 | 검증 요소 | 완료 여부
ASIC | RTL Simulation | Cosine, Random Fixed Data (std. Matlab Data) | O
 | Synthesis | Setup Violation Check(500MHz) | O
 | Gate Simulation | Cosine Fixed Data (std. Matlab Data) | O
FPGA | FPGA top block | Cosine generator, FFT, VIO | O
 | RTL Simulation | FPGA top block simulation | O
 | Synthesis & Implementation | Area, Timing pass Bit stream generation (100MHz) | 

## Slide 36
FFT Design Results
대한상공회의소 서울기술교육센터
AI 시스템 반도체 설계 2기
FPGA Synthesis & Implementation
LUT(Library Unit Table) | Set up Violation | Hold Violation
 | Set Up Violation 발생 여부 : 0.695 ns (통과) | 
LUT : 12.78 % | Hole Violation 발생 여부 : 0.017 ns (통과) | 

## Slide 37
FFT Design Results
대한상공회의소 서울기술교육센터
AI 시스템 반도체 설계 2기
구분 | 검증 항목 | 검증 요소 | 완료 여부
ASIC | RTL Simulation | Cosine, Random Fixed Data (std. Matlab Data) | O
 | Synthesis | Setup Violation Check(500MHz) | O
 | Gate Simulation | Cosine Fixed Data (std. Matlab Data) | O
FPGA | FPGA top block | Cosine generator, FFT, VIO | O
 | RTL Simulation | FPGA top block simulation | O
 | Synthesis & Implementation | Area, Timing pass Bit stream generation (100MHz) | O

## Slide 38
FFT Design Results
대한상공회의소 서울기술교육센터
AI 시스템 반도체 설계 2기
FFT TOP Block Diagram

## Slide 39
FFT Design Results
대한상공회의소 서울기술교육센터
AI 시스템 반도체 설계 2기
Cosine Fixed Output Data

## Slide 40
Module Improvement
대한상공회의소 서울기술교육센터
AI 시스템 반도체 설계 2기
기존 | 개선
Total Cell Area = 157364 | Total Cell Area = 142470
약 10% 개선 완료 | 
Area 및 Latency 개선

## Slide 41
Module Improvement
대한상공회의소 서울기술교육센터
AI 시스템 반도체 설계 2기
기존 | 개선
개선 사항

## Slide 42
Module Improvement
대한상공회의소 서울기술교육센터
AI 시스템 반도체 설계 2기
개선 사항
기존 (for 문) | 개선 (mux, Compare)

## Slide 43
Module Improvement
대한상공회의소 서울기술교육센터
AI 시스템 반도체 설계 2기
기존

## Slide 44
Module Improvement
대한상공회의소 서울기술교육센터
AI 시스템 반도체 설계 2기
변경

## Slide 45
감사합니다